| Показатели | АВП-Нп-08 | АВП-Нп-14 | АВП-Нп-20 | АВП-Нп-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность ±5% (кВт) | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 750 | 1000 |
| Номинальное напряжение ±10% (В) | 380 |
| Максимальное давление (МПа) | 0,6 |
| Высота котла (мм) | 1247 | 1247 | 1247 | 1287 |
| Ширина котла (мм) | 475 | 555 | 640 | 850 |
| Глубина котла (мм) | 662 | 740 | 829 | 1069 |
| Высота ШАУ(мм) | 824 | 1159 | 1227 | 1700 |
| Ширина ШАУ (мм) | 569 | 569 | 569 | 1300 |
| Глубина ШАУ (мм) | 171 | 171 | 231 | 400 |
| Количество нагревательных групп | 6 групп |
| Максимальная мощность одной группы (кВт) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 175 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя (ºС) | 0 – 75 |
| Температура срабатывания аварийного термовыключателя без самовозврата | 85 ±3 |
| Максимальный линейный ток (А) | 250 | 290 | 330 | 375 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 625 | 665 | 710 | 750 | 790 | 830 | 1250 | 1667 |
| Требуемая площадь поперечного сечения провода питания МЕДЬ (мм²) | 120 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | Шина 80х8 | Шина 80х10 |
| Номинальная производительность при разнице температур между входом и выходом не более: (х1000л/ч) | 30ºС | 4,3 | 5 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,6 | 9,3 | 10 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 21,5 | 28,6 |
|  | 35ºС | 3,6 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 11,6 | 12,2 | 18,4 | 24,5 |
|  | 65ºС | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 9,9 | 13,2 |
| Присоединительный размер патрубков вход/выход | нр. G 2” | Фланец 80-10 ГОСТ 12821-80 | Фланец 100-10 |
| Объем бака (л) | 120 | 140 | 250 | 500 |
| Масса (кг) | 187 | 190 | 196 | 260 | 263 | 266 | 272 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 700 | 800 |
| Объем в упаковке. Котел + ШАУ (м³) | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 4,5 |